T: 1.Skleníková hospodářství v květinářství:

1. skleníky v květinářství

Skleníkové hospodářství tvoří – skleníky, provozní stavby, technická zařízení,  inženýrské sítě, komunikace,  venkovní plochy

Skleník – hlavní zahradnická stavba krytá sklem, kde se produkují  květiny

Druhy skleníků

A)podle vzhledu:

1.hangárové – velkoplošné, pro pěstování na záhonech

2.Stolové –velkoplošné, pěstitelské stoly a police

3.Ostatní - množárenské

B) způsobu oteplování:

1.studené – vyhřívání slunečními paprsky

2.vytápěné – teplovodní, teplovzdušné, půdní

Uspořádání a tvar skleníkové plochy:

Součástí skleníků:

1. energetická zařízení ( zdroj tepla a elektřiny) – kotelna, výměníková stanice

2.vodohospodářské zařízení

a) zdroje vody ( studna, podzemní vrty, vodní  toky, dešťová voda, pitná voda )                   b)zpracování vody  - filtrace, chemická úprava ( parametry závlahové vody: pH 5,5-6,5, max.obsah solí – do 0,4 g/1, tvrdost 5st.dH ), ohřev vody

c) čištění odpadních vod – rozdělení na vodu splaškovou a užitkovou (recyklovatelnou)

3. inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody, plynu, rozvod teplé vody, potrubí kanalizace, cesty, budovy

Budovy= - kotelna, sklady, pracovna, expediční a nakládací hala,chladírna, dílna, sociální vybavení apod.

Topné systémy ve sklenících:

1.Teplovodní – topné médium voda + trubky + čerpadla

a).Horkovodní -  t topné vody – 90 st.C

b) Nízkoteplotní - provozní teplota  menší než 40 st.C

2.Topení prostorové: a)vrchní, obvodové, vegetační (mezi rostlinami),pod stoly, podlahové

b) půdní

3.Sálavé topení – přímotopový systém

Chlazení vzduchu a půdy:

Stínění - nátěry, clony, Odpar vody ,Chladící stěny, Chlazení vody v topení

Tepelná čerpadla

Pěstební plochy ve sklenících:

1Záhony

2.Stoly – a)pevné s.55- obr

b)posuvné – kolečka + stranový pohyb

c) pojízdné- stolové desky + kolečka

3. police,závěsy, cesty a uličky

2.Ostatní zakryté objekty – foliové skleníky

Druhy foliových staveb:

1.Vysoké na sloupech: vícelodové

2.Nízké  tunely – jednolodové  levné, omezení v obdělávání

a) zdroje vody ( studna, podzemní vrty, vodní  toky, dešťová voda, pitná voda )                   b)zpracování vody  - filtrace, chemická úprava ( parametry závlahové vody: pH 5,5-6,5, max.obsah solí – do 0,4 g/1, tvrdost 5st.dH ), ohřev vody

c) čištění odpadních vod – rozdělení na vodu splaškovou a užitkovou (recyklovatelnou)

3. inženýrské sítě – rozvody

3.Pařeniště

- Nejjednoduší, nejlevnější , zakrytá pěstitelská stavba

Rozměry pařenišť 1,0 x 1,5 m

Dělení pařeništ: a)jednoduchá  - 1 řada oken  o š.1,5 m

b) sedlová – 2 řady oken  š.3m

Pařeniště podle způsobu vytápění ( viz TEP):

- studená -  vyhřívání slun.parsky, vrstva hnoje ( listí) 10-20cm, t – 10 st.C

- poloteplá – vyhřívání chl.hnojem vrstva 30-40 cm, t- 15-20 st.C

- vytápěná teplovodní potrubí

4.Prodejní skleníky

-prodej květin v zahradních centrech s vytápěnými prostory

5.Zimní zahrady

-přístavba domu nebo veřejných objektů, jednostranná střecha, často přechod mezi domem a zahradou

1.Hangárový skleník

2. Stolové skleníky

3.Menší množárenské skleníky – slouží pro množení sadby květin