## Slide 1: ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ
PŘÍPRAVA PŮDY
Ing. Zuzana Bukvičková

## Slide 2: Postup sadovnické úpravy – 1.etapa
Rozměření a vykolíkování terénu – zeměměřič (geodet)
Rozpojení, uložení a přemístění – stavební firma – mechanizace
Vytyčení cest, květinových zídek, záhonů, skalek, hřišť, vodních nádrží a dalších zahradních staveb
Jemné terénní úpravy – rozprostření a rozložení ornice, zapravení substrátu
Realizace navržených staveb (zídky, pergoly, jezírka, dětské herní prvky)

## Slide 3: Rozpojení, přemístění a uložení zeminy
Zatímco vyměření musíme ponechat geodetovi, úpravu terénu provádíme sami nebo zadáváme stavební firmě
Zpravidla u větších úprav najmeme firmu, která má příslušnou mechanizaci
Udělá to firma – co já, zahradník, s tím mám co do činění?
Když to firma udělá špatně, moc se nadřu s rýčem, krumpáčem a hráběmi – je lépe si na firmu dohlédnout, mít někoho osvědčeného, kdo problematice rozumí nebo alespoň akceptuje naše požadavky
!!!

## Slide 4: Stroje pro zemní práce

## Slide 5: Pásové rypadlo (pásový bagr)
Schopen práce v terénu, kde se kola boří
Velké terénní úpravy (svahy, jezera..)

## Slide 6: Kolové rypadlo (kolový bagr)
Lepší – přesnější pohyb
Nutné pevné podloží
Zde na obrázku otočná kabina
(může být i u pásového rypadla)

## Slide 7: Kolový nakladač
Nakládání sypkých materiálů
(zemina, štěrk, písek)

## Slide 8: Grejdr (autograder)
Srovnávání ploch při přípravě terénu
Lze nahradit radlicí, např.
Moba-dualmatic systém (dole)

## Slide 9: Rypadlonakladač
Podkopová lžíce a nakládací lopata na jednom stroji

## Slide 10: Dozer (buldozer)
Hrubé rovnání pozemku
I na ztvrdlou, jílovitou zeminu
Má velkou sílu, ale je těžký
- váha je rozložena pásy

## Slide 11: Smykem řízený nakladač
(bobík, UNC, smykač)
Na sypké hmoty lopata
Podkopová lžíce na vyhlubování v terénu
Výborná pohyblivost na malých prostorách

## Slide 12: Teleskopický manipulátor
Možnost dosáhnout pracovním nářadím na větší dálku
(např. přes plot pozemku)
Teleskopické rameno

## Slide 13: Univerzální dokončovací stroj (UDS)
Těžké stroje, s různým pracovním náčiním

## Slide 14: Zopakujte si
Které stroje lze použít na rovnání terénu?
Kterými stroji lze modelovat velké výškové rozdíly v terénu?
Kterými stroji se lze pohybovat na malých prostorách?
Které stroje zvolíte na podmáčené či jinak nestabilní (např. sypké) povrchy?

## Slide 15: Děkuji vám za pozornost