V návaznosti na výuku dne 27.1. doplnˇte legendu k obrázkům a červeně označený text.

Hlavní části sklízecí mlátičky

- žací stůl a vkládací ústrojí

- mlátící (separační) ústrojí

- čistící ústrojí

- zásobník zrna

- motor, hnací ústrojí, převody

- ovládací ústrojí

Obr. Části samochodné sklízecí mlátičky

Obr. Prostorový řez sklízecí mlátičkou s tangenciálním (radiálním) mlátím ústrojím

Konstrukční řešení jednotlivých částí samochodné sklízecí mlátičky

Žací stůl sklízecí mlátičky

Seče porost, shromažďuje na střed, podává šikmému dopravníku.

Hlavní části jsou: těleso žacího stolu, žací lišta, děliče, přiháněč, průběžný (šnekový) dopravník s prstovým vkladačem, šikmý dopravník.

Žací lišta pracuje výhradně na principu řezu s oporou. Používá se prstová jednostřižná či prstová jednostřižná lišta s přeběhem.

Děliče oddělují řádky porostu

Používají se pasivní a aktivní děliče.

Přihaněč musí přiklonit stébla k žací liště při sečení a zabránit vypadávání hmoty z žacího stolu.

Zároveň tím zajišťuje plynulé podání materiálu průběžnému šneku.

Nejpoužívanější jsou přiháněče pracující na principu výstředníkového mechanizmu. Přiháněč musí umožnit změnu polohy přiháněk vůči porostu, měnit plynule (často i v průběhu jízdy) výšku a vysunutí přiháněče a otáčky přiháněče.

Výška zasahování přiháněk do porostu musí být taková, aby působila na rostlinu nad jejím těžištěm. Obvodová rychlost přiháněče je vyšší než pojezdová rychlost sklízecí mlátičky.

Průběžný šnekový dopravník musí shromáždit hmotu  do středu žacího stolu a plynule podávat hmotu šikmému dopravníku.

Běžný je dvoustranný šnek s vkládacími prsty. Aby nedocházelo k „přehazování“ materiálu přes šnek, jsou v zadní části žlabu šneku stírací lišty.

(fiat agri vkládací prsty po celé délce šneku)

Vkládací prsty jsou plastové či kovové osazené v plastových vodítkách, s řízenou dráhou.

Regulovat lze často otáčky a výšku průběžného šneku nad žlabem.

Firma MF dodává žací stoly Power-flow, aby se dosáhlo pravidelného podávání obilí průběžnému šneku x dražší, konstrukčně náročné, efekt nízký.

Šikmý dopravník přepravuje a stlačuje materiál před vstupem do mlátícího ústrojí. Používá se řetězový dopravník s hrabicemi, který je uložený v komoře. Dolní hřídel je výkyvně uložen, aby se poloha spodní větve dopravníku přizpůsobila množství přiváděné hmoty.

Rozměry žacího stolu jsou u výkonných strojů vysoké. Z důvodu transportu musí umožňovat snadné odpojení od sklízecí mlátičky, uložení na speciální podvozek a připojení za mlátičku.

Někteří výrobci mlátiček řeší transport cestou rozkládání a skládání žacího stolu v polovině, před kombajnem. Obě poloviny (někdy tři části) se pak dopravují ve vodorovné nebo svislé poloze. Výsledkem je však vyšší cena a výrazně zhoršený výhled z kabiny..

Geringholf – stůl se dělí v polovině a jeho díly se skládají nad sebe (výhled)

Vyčesávač  – stripper je alternativou používání klasické  žací lišty a přihaněče.

Používá ho například firma Horsch

Na rotujícím bubnu (500 – 900 otáček za minutu) jsou pružné prsty, které vyčesávají zrna či ulamují celé klasy, které postupují dále do mlátičky. Průchod slámy do stroje je omezen asi na 20%. Tím lze zvýšit pojezdovou rychlost a současně nepřekročit se průchodnost sklízecí mlátičky. Vyčesávač je hodný pouze pro výnosy nad 5t/ha, jinak dochází k vyšším ztrátám zrna při vyčesávání (má málo hmoty). Dobře pracuje i v polehlém obilí. Plošný výkon je zhruba o 30 – 20% vyšší, podle podmínek.

Kopírovací zařízení, plazy

Pro dobrou práci žacího stolu je nezbytné podélné a příčné vyrovnání. Nerovnosti snímají plazy.

Příčné vyrovnání bývá založeno na kyvném položení žacího stolu v kombinaci s funkcí pístových ovladačů polohy a regulačního obvodu. Regulaci polohy zajišťují elektrické, hydraulické nebo mechanické systémy. Kopírování přináší problémy u pohonu žací lišty a konstrukci průběžného šneku.

Výmlat a separace

Mlátící ústrojí uvolňuje zrno z klasů a rozrušuje stébla slámy. Mlátící ústrojí nesmí zrno poškozovat. Vydrolené zrno postupuje do čistidel, sláma odchází přes vytřasadla ven z mlátičky.

Používá se mlatkové mlátící ústrojí ve dvou provedeních:

Mlatkové tangenciální (radiální)

Axiální integrované mlátící ústrojí

Mlatkové ústrojí tvoří mlátící buben a pevný mlátící koš, mezi kterými je klínovitá mlátící mezera. Průchod obilí klínovitým prostorem má za následek intenzivní vytírání zrna, které propadá roštem mlátícího koše na stupňovou vynášecí desku.

Obr. Princip dvoububnového a čtyřbubnového mlátícího ústrojí

Mlátící buben se skládá z několika kotoučů na hřídeli. Na obvodu kotoučů je připevněno 6 – 10 nosičů mlatek s mlatkami. Mlatky mají střídavé pravé a levé zářezy, aby vytírání zrna bylo účinnější.

Průměr bubnu: 400 – 800 mm

Délka bubnu: 700 – 1800 mm

Otáčky bubnu: 600 – 1400 ot/min

Mlátící koš má tvar obloukové mříže a opásává mlátící buben zhruba v oblouku 120o. Skládá se z ocelových lišt, kterými procházejí ocelové pruty. Spolu tvoří výplet koše. Na výběhové straně přechází koš do výběhového roštu. Bezpečnostní pojistkou proti vtažení tvrdých těžkých předmětů do mlátící mezery je odlučovač na vstupu (tzv. lapač kamene).

Pro lepší rozprostření materiálu je ústrojí někdy doplněno vkládacím (rozprostíracím) bubnem. Pro usměrnění hmoty na vytřasadla po výstupu z mlátící mezery slouží odmítací buben.

Odmítací buben svými lopatkami přiléhá k mlátícímu bubnu. Má shodný smysl otáčení, ale nižší otáčky. Zpomaluje rychlost hrubého omlatu (sláma a klasy, zbytky zrna). Zabraňuje rovněž navíjení slámy na mlátící buben.

Mezera mezi košem a bubnem je stavitelná.

Propad mlátícím košem se nazývá jemný omlat (zrno a drobné příměsi)

Seřízení mlátícího ústrojí spočívá v kombinaci nastavení mezery mlátícího ústrojí a otáček mlátícího bubnu.

Mlatkové tangenciální ústrojí má více konstrukčních provedení:

Dvoububnové – (klasické) – mlátící buben + mlátící koš + odmítací buben

Obr. Dvoububnové mlátící ústrojí

Tříbubnové má více variant provedení:

– Mlátící buben + odlučovací třídící buben + separační buben.

Dosáhne se zvýšení výkonnosti asi o 20%, šetrný výmlat.

- Urychlovač (vkládací buben) + mlátící buben + odmítací buben.

Urychlovač rozprostře hmotu a otočí ji na mlátící buben. Svou vysokou obvodovou rychlostí výrazně napomáhá k separaci zrna. To umožní snížit otáčky mlátícího bubnu, což napomáhá šetrnému výmlatu.

Obr. Varianta tříbubnového mlátícího ústrojí

Čtyřbubnové – 1. mlátící buben je široký a má velký průměr, malé otáčky

2. odmítací buben – nižší obvodovou rychlost, snižuje drcení zrn

3. rotační separátor

4. odmítací buben – usměrňuje hmotu na vytřasadla

Obr. Čtyřbubnové mlátící ústrojí

Axiální integrované mlátící ústrojí

Spojené mlátící ústrojí a rotační vytřasadla tvoří jeden celek, s osou v podélné rovině mlátičky.

Ústrojí se skládá se z podélně uloženého mlátícího bubnu, který má v přední části vkládací šnek vyvolávající nasávací efekt. Materiál je odebírán vkládacím šnekem od šikmého dopravníku a vstupuje do mezery mezi mlátícím bubnem a mlátícím košem v přední části. Mlátící koš plynule přechází do separačního koše, kde probíhá konečná separace zrna a slámy. Mlátící a separační koš plně obepíná mlátící buben. Mlátící mezera je válcovitá.

Pod mlátícím a separačním košem je soustava podélných šnekových dopravníků, které dopravují jemný omlat rovnoměrně na celou plochu čistidla, bez ohledu na polohu (naklonění) sklízecí mlátičky. Slámu vyhazuje ze stroje odmítací buben.

Pro dobrou práci potřebují dostatek hmoty (výnos nad 5tun/ha).

Obr. Axiální integrované mlátící ústrojí

Obr. Axiální mlátící ústrojí

Obr. Konstrukce axiálního integrovaného mlátícího ústrojí

Obr. Kombinace – mlátící a separační systém s urychlovacím bubnem a rotačními vytřasadly

Čistidla mají za úkol převzít od stupňové vynášecí desky jemný omlat a odstranit ze zrna úlomky klasů, slámu, osiny a semena plevelů.

Konstrukce čistidel je v podstatě shodná. Princip spočívá v kombinaci dvou sít, klasového nástavce a protékajícího vzduchového proudu.

Obr. Čistidla sklízecí mlátičky

Snaha omezit vliv svahu na práci čistidel.

Svahové podélné a příčné vyrovnání celé sklízecí mlátičky do vodorovné polohy.

Systém 3D – sítová skříň je pevná. Čištěná směs je impulzem vrhána bočně proti sklonu svahu. Řízení výkyvných pohybů obstarává hydraulika.

Systém výkyvných čistidel – vliv příčného svahu se vyrovnává vychýlením čistidel.

Levné systémy – prutové shrnovače v rozích horního síta

- nástavce na okrajích horního síta

- vyjímání části síta, aby zmenšilo jejich zatížení– jemný omlat se vrací zpět na mlátící buben

Vyžadují pozornost obsluhy při různých podmínkách výmlatu.

Dopravníky zrna a klásků - šnekové, hrablové nebo kapsové dopravníky, s jištěním pohonu a optickou nebo elektronickou singaliazcí

Drcení slámy

Zajišťují štípače (vyžadují vyšší příkon od motoru). Výhoda je v snadném rozložení slámy v půdě a možnostech následného zpracování pozemku bez ucpávání pracovních orgánů.

Zásobník zrna

- objem

- rychlost vyprázdnění

- výsypová výška

Motor – vznětový, přeplňovaný. Provozovaný režimu optimálních otáček, proto se používá výhradně v kombinaci s mechanickými variátory nebo hydrostatickými převody.Vzhledem k vysoké prašnosti při sklizni jsou vybaveny výkonnými čističi vzduchu.

Hydraulická soustava

Ovládací soustava

Přenos a rozvod výkonu pro stroji

Podvozek

Pevný rám, řiditelná zadní náprava.

Pohon – mechanický  - převodovka + variátor s klínovými řemeny

- dobrá účinnost, jednoduché x obtížná reverzace

- hydrostatický – dražší

Měrný tlak na půdu snižují terra pneumatiky nebo pásový podvozek

Pro vyšší svahové dostupnosti při dodržení požadavků na omezení ztrát se vybavují horské verze systémy svahového vyrovnávání.

Ovládání

Ergonomie, automatizace, palubní počítač, GPS, mnohafunkční páka (pojezd, žací stůl, přiháněč,..)

Sledované pracovní parametry mlátičky:

- otáčky motoru

- otáčky mlátícího bubnu

- pojezdová rychlost

- funkce zrnového a klasového dopravníku

- naplnění zásobníku zrna

- průchodnost vytřasadel a čistidel

- ztráty zrna.